## Slide 1
CPU 기초
컴퓨터의 ‘생각하는 과정’을 한 시간에 이해하기
명령어를 가져오고 → 해석하고 → 실행하는 장치
CPU
Notes: [2분] 오늘 목표를 소개합니다. CPU 부품 이름을 외우는 시간이 아니라, 코드 한 줄이 어떤 과정을 거쳐 실행되는지 이해하는 시간이라고 안내합니다. 청중에게 “CPU를 한 문장으로 설명할 수 있나요?”라고 물어봅니다.

## Slide 2
학습 목표
오늘 답할 네 가지 질문
02
1. CPU는 무슨 일을 할까요?
명령어를 가져오고, 뜻을 해석하고, 실제 작업을 수행합니다.
2. CPU 안에는 무엇이 있을까요?
제어 장치, 레지스터, 실행 유닛, 캐시가 협력합니다.
3. 왜 같은 CPU도 속도가 달라질까요?
클럭뿐 아니라 IPC, 캐시, 분기와 코어 활용이 영향을 줍니다.
4. 코드와 어떤 관계가 있을까요?
데이터 배치와 작업 분할이 실제 실행 속도를 바꿉니다.
Notes: [2분] 네 질문을 오늘의 지도처럼 사용합니다. 각 질문은 뒤 슬라이드에서 하나씩 해결됩니다. 세부 명칭을 모두 암기할 필요는 없다고 안심시킵니다.

## Slide 3
첫 번째 비유
CPU는 주방의 요리사와 닮았습니다
03
주문서
프로그램의 명령어 예: 재료를 더한다
작업대
레지스터와 실행 유닛 값을 준비하고 계산한다
창고
캐시와 RAM 재료를 보관한다
Notes: [3분] 주방 비유를 설명합니다. 주문서는 명령어, 작업대는 레지스터와 실행 유닛, 가까운 찬장은 캐시, 멀리 있는 창고는 RAM입니다. 비유는 완벽한 대응이 아니라 큰 흐름을 잡는 도구라고 말합니다.

## Slide 4
가장 중요한 흐름
CPU의 기본 동작은 세 단어로 끝납니다
04
① Fetch
다음 명령어를 가져옵니다.
② Decode
명령어의 뜻을 해석합니다.
③ Execute
계산하거나 데이터를 옮깁니다.
Notes: [2분] Fetch, Decode, Execute를 함께 읽습니다. 모든 세부 구조는 이 세 단계 중 어디에 도움을 주는지로 연결해서 보면 쉽다고 강조합니다.

## Slide 5
코드에서 기계어까지
프로그램은 결국 작은 명령어들의 줄입니다
05
우리가 쓰는 코드
result = a + b;
CPU가 보는 명령
LOAD a LOAD b ADD STORE result
실제 저장 형태
0과 1로 된 명령어 바이트
Notes: [2분] 고급 언어의 한 줄이 여러 기계 명령어로 바뀔 수 있음을 설명합니다. 실제 명령어 모양은 CPU 종류와 컴파일러에 따라 달라진다고 덧붙입니다.

## Slide 6
CPU 코어
코어는 독립적으로 명령어를 처리하는 작업자입니다
06
Core 0
게임 로직 입력 처리 AI 업데이트
Core 1
물리 계산 애니메이션 작업 처리
공유 자원
L3 캐시 메모리 대역폭 RAM
코어가 많아도 일을 나눌 수 있어야 빨라집니다.
Notes: [3분] 코어를 여러 작업자에 비유합니다. 한 사람이 해야 하는 일을 작업자 수만 늘린다고 자동으로 나눌 수는 없다고 설명합니다. 게임 예시는 가능한 분할의 예일 뿐 엔진마다 다릅니다.

## Slide 7
제어 장치
제어 장치는 작업 순서를 지휘합니다
07
1
다음 명령어 주소를 확인
2
캐시나 메모리에서 명령어를 인출
3
디코더가 뜻을 해석
4
실행 유닛에 신호를 전달
Notes: [2분] 제어 장치는 직접 모든 계산을 하기보다 필요한 장치에 일을 배분하는 지휘자에 가깝다고 설명합니다. PC와 디코더가 이 흐름에 참여합니다.

## Slide 8
레지스터
레지스터는 CPU 바로 옆의 초고속 메모장입니다
08
작고 빠르다
• 계산할 값을 잠깐 보관합니다.
• 중간 결과를 즉시 다시 사용합니다.
• RAM까지 왕복하는 횟수를 줄입니다.
R1 10
R2 20
R3 30
10 + 20 = 30
Notes: [2분] 레지스터를 메모장에 비유합니다. 값 10과 20을 R1, R2에 놓고 결과 30을 R3에 쓰는 과정을 보여줍니다. 실제 레지스터 이름은 ISA마다 다릅니다.

## Slide 9
PC · SP · 상태 레지스터
특별한 레지스터는 실행 흐름을 기억합니다
09
PC
다음에 실행할 명령어 주소
SP
현재 스택의 위치
Flags
0인가? 음수인가? 넘쳤는가?
분기와 함수 호출도 결국 ‘다음 위치’를 바꾸는 일입니다.
Notes: [3분] PC는 책갈피, SP는 쌓아 둔 접시의 맨 위, 상태 플래그는 계산 결과에 붙인 메모로 비유합니다. if문은 플래그를 보고 PC가 다른 위치로 이동하는 흐름으로 설명할 수 있습니다.

## Slide 10
실행 유닛
실행 유닛마다 잘하는 일이 다릅니다
10
ALU
정수 계산 비교 논리·비트 연산
FPU
소수 계산 위치·회전 물리 연산
SIMD
여러 값을 한 번에 계산
Load / Store
메모리에서 읽고 다시 저장
Notes: [3분] 네 실행 유닛의 역할을 설명합니다. CPU마다 유닛 수와 구조는 다르며, 명령어가 준비되어 있어야 유닛을 활용할 수 있다고 말합니다.

## Slide 11
한 명령어 · 여러 데이터
SIMD는 같은 일을 여러 데이터에 동시에 합니다
11
일반 계산
a1+b1 a2+b2 a3+b3 a4+b4
SIMD
[ a1 a2 a3 a4 ]
[ b1 b2 b3 b4 ]
↓ 한 번에 더하기
Notes: [2분] SIMD의 개념만 설명합니다. 벡터, 행렬, 파티클처럼 같은 계산을 반복할 때 유리하지만 자동으로 항상 적용되는 것은 아니라고 말합니다.

## Slide 12
메모리 병목
CPU가 기다리는 가장 흔한 이유는 메모리입니다
12
계산
빠름
데이터 가져오기
상대적으로 느림
CPU: ‘계산은 끝났는데, 데이터가 아직 안 왔어요.’
그래서 CPU 가까이에 캐시를 둡니다.
Notes: [2분] 계산 자체보다 데이터를 기다리는 시간이 병목이 될 수 있음을 강조합니다. 이 문제를 완화하기 위해 캐시가 등장한다고 다음 슬라이드로 연결합니다.

## Slide 13
메모리 계층
메모리는 빠를수록 작고 비쌉니다
13
레지스터
가장 빠름
L1 캐시
매우 빠름
L2 캐시
빠름
L3 캐시
여러 코어 공유
RAM
크지만 느림
← 빠르고 작음
크고 느림 →
Notes: [3분] 레지스터부터 RAM까지 순서를 함께 읽습니다. 캐시에 데이터가 있으면 hit, 없으면 miss라고 설명합니다. 정확한 속도 숫자는 CPU마다 다르므로 순서와 원리만 이해하도록 합니다.

## Slide 14
캐시 라인
캐시는 한 변수보다 주변을 함께 가져옵니다
14
int values[16]
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
values[0]을 읽을 때 주변 값도 같은 캐시 라인에 들어올 수 있습니다.
연속된 배열을 순서대로 읽으면 가져온 데이터를 낭비하지 않습니다.
Notes: [3분] 캐시 라인을 설명합니다. 64바이트가 흔하지만 시스템마다 다르다고 주의합니다. int 4바이트라면 한 라인에 16개가 들어갈 수 있다는 단순 예시임을 밝힙니다.

## Slide 15
퀴즈 1
잠깐 확인: 가장 가까운 저장 공간은?
15
A. RAM
B. L3 캐시
C. 레지스터
D. SSD
정답을 고르고, 이유를 한 문장으로 말해 보세요.
Notes: [2분] 정답은 C 레지스터입니다. 20초 정도 생각하게 한 뒤 이유를 받습니다. 저장 공간의 계층 순서를 다시 한번 확인합니다.

## Slide 16
파이프라인
파이프라인은 여러 명령어의 단계를 겹칩니다
16
Cycle
1
2
3
4
5
명령 A
Fetch
Decode
Execute
Memory
Write
명령 B
Fetch
Decode
Execute
Memory
Write
명령 C
Fetch
Decode
Execute
Memory
한 명령어가 더 빨라진다기보다, 전체 처리량이 높아집니다.
Notes: [3분] 세탁기 단계 비유를 사용할 수 있습니다. 파이프라인은 한 명령어의 지연을 반드시 줄이는 것이 아니라 여러 명령어를 겹쳐 처리해 처리량을 높인다고 구분합니다.

## Slide 17
분기 예측
분기문을 만나면 다음 길을 미리 예상합니다
17
if (조건)
예측 성공
준비한 명령어를 그대로 실행합니다.
예측 실패
잘못 준비한 작업을 버리고 다시 시작합니다.
Notes: [3분] CPU가 매번 분기 결과를 기다리면 파이프라인이 비기 때문에 예측한다고 설명합니다. 조건문 자체보다 예측 실패가 비싼 경우가 많다는 점을 강조합니다.

## Slide 18
비순차 실행
기다리는 명령어를 앞질러 실행할 수 있습니다
18
A
메모리에서 값을 읽는 중… 오래 기다립니다.
B
x + y A와 관계없습니다.
C
p × q A와 관계없습니다.
CPU는 B와 C를 먼저 실행해 빈 시간을 줄일 수 있습니다.
Notes: [2분] 프로그램이 보이는 결과는 원래 순서를 지키지만 내부 실행 순서는 달라질 수 있다고 설명합니다. 의존성이 없는 명령어만 앞서갈 수 있습니다.

## Slide 19
한 사이클의 병렬 처리
슈퍼스칼라는 여러 실행 유닛을 동시에 씁니다
19
명령어 대기열
ALU 0
정수 덧셈
FPU / SIMD
부동소수점·벡터 계산
Load / Store
메모리 읽기·쓰기
독립적인 작업이 있어야 동시에 보낼 수 있습니다.
Notes: [2분] 슈퍼스칼라를 여러 조리대를 동시에 쓰는 주방에 비유합니다. 명령어 사이 의존성이 많으면 유닛이 있어도 동시에 활용하기 어렵습니다.

## Slide 20
성능을 보는 법
클럭이 높다고 항상 더 빠른 것은 아닙니다
20
Clock
초당 박자 수 3.5 GHz = 초당 35억 번의 박자
IPC
한 사이클에 완료한 명령어 수
실제 조건
캐시 미스 분기 실패 전력·온도
성능 ≠ 클럭 하나
Notes: [3분] GHz는 박자 수일 뿐 같은 박자에 얼마나 많은 일을 했는지, 데이터를 얼마나 기다렸는지에 따라 결과가 달라진다고 설명합니다. 서로 다른 세대 CPU는 클럭만 직접 비교하지 않도록 합니다.

## Slide 21
주소 변환
MMU와 TLB는 가상 주소를 실제 주소로 연결합니다
21
가상 주소
프로그램이 보는 주소
MMU + TLB
주소를 변환하고 최근 결과를 기억
물리 주소
실제 RAM의 위치
TLB Hit: 바로 변환 · TLB Miss: 페이지 테이블 확인
Notes: [2분] 주소 번역기 비유를 사용합니다. 프로그램은 가상 주소를 사용하고 MMU가 물리 주소로 바꿉니다. TLB는 자주 쓰는 번역 결과를 적어 둔 메모장입니다.

## Slide 22
캐시 일관성
멀티코어는 캐시의 복사본을 맞춰야 합니다
22
Core 0 Cache
value = 10
Core 1 Cache
value = 10
RAM
value = 10
Core 0이 값을 바꾸면 Core 1의 복사본도 낡았음을 알아야 합니다.
Notes: [3분] 캐시 복사본이 서로 다른 값을 갖는 문제를 설명합니다. MESI 이름은 소개만 하고 상태를 외우게 하지는 않습니다. 여러 스레드가 같은 캐시 라인을 계속 수정하면 성능이 떨어질 수 있다고 덧붙입니다.

## Slide 23
SMT
6코어 12스레드는 코어가 12개라는 뜻이 아닙니다
23
물리 코어 6개
실제 실행 유닛을 가진 작업자 6명
논리 스레드 12개
각 코어가 두 작업 흐름의 빈 시간을 나눠 활용
실행 자원을 공유하므로 성능이 정확히 두 배가 되지는 않습니다.
Notes: [2분] SMT와 멀티코어를 구분합니다. 한 스레드가 메모리를 기다릴 때 다른 스레드가 비어 있는 실행 유닛을 활용하는 예를 듭니다.

## Slide 24
전체 흐름
코드 한 줄이 CPU를 통과하는 순서
24
1. 인출
PC → L1 명령어 캐시
2. 해석
디코더가 연산으로 변환
3. 준비
a와 b를 레지스터에
4. 실행
ALU가 더하기
5. 기록
결과를 레지스터에 저장
6. 다음 명령
PC가 다음 위치로 이동
실제로는 여러 명령어의 단계가 동시에 진행됩니다.
Notes: [3분] result = a + b를 기준으로 흐름을 천천히 따라갑니다. 캐시 미스가 나면 L2, L3, RAM 순으로 찾는다는 점을 중간에 넣습니다. 실제 CPU는 파이프라인과 비순차 실행 때문에 동시에 여러 단계가 진행됩니다.

## Slide 25
퀴즈 2
마지막 확인: 빈칸을 채워 보세요
25
CPU는 명령어를
가져오고
그 뜻을
해석하고
실제 작업을
실행합니다
캐시는 왜 필요할까요?
CPU와 RAM의 속도 차이를 줄이기 위해서
옆 사람에게 30초 동안 설명해 보세요.
Notes: [3분] 먼저 빈칸을 가린 채 질문하고 답을 확인합니다. 이어 캐시가 필요한 이유를 옆 사람에게 설명하게 합니다. 설명할 수 있으면 핵심 흐름을 이해한 것입니다.

## Slide 26
오늘의 결론
CPU는 혼자 빠른 부품이 아니라 여러 장치가 협력하는 시스템입니다
Fetch → Decode → Execute
레지스터 · 실행 유닛 · 캐시 · 파이프라인 · 코어가 함께 움직입니다.
질문과 함께 마무리해 봅시다.
Notes: [2분] 첫 슬라이드의 질문으로 돌아갑니다. CPU를 한 문장으로 설명해 보게 한 뒤, “명령어를 가져와 해석하고 실행하며 여러 장치가 그 과정을 빠르게 만든다”로 정리합니다. 남은 시간은 질문을 받습니다.